建设项目基本情况

| 项目名称 | 河南省鲲鹏起重设备有限公司年产500台卷扬机、绞车、起重机配件项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 河南省鲲鹏起重设备有限公司 |
| 法人代表 | 王少林 410726197709140810 | 联系人 | 王顺 |
| 通讯地址 | 新乡市延津县产业集聚区北区 |
| 联系电话 | 13937328400 | 传真 |  | 邮政编码 | 453200 |
| 建设地点 | 新乡市延津县产业集聚区北区新长北线与经十三路交叉口新起腾升院内 |
| 立项审批 部门 | 延津县产业集聚区管委会 | 批准文号 | 2018-410726-34-03-057391 |
| 建设性质 | 新建■改扩建□技改□ | 行业类别 及代码 | C34通用设备制造业 |
| 占地面积 (平方米) | 3000 | 绿化面积 (平方米) | - |
| 总投资 (万元) | 2600 | 其中：环保投资(万元) | 4 | 环保投资占总投资比例 | 0.15% |
| 评价经费 (万元) |  | 预期投产日期 | 2018年10月 |
| 一、项目由来及概况 河南省鲲鹏起重设备有限公司原位于新乡经济技术开发区经八路支四路，由于市场及厂房租赁等原因，并广泛市场调研的基础上，拟将投资2600万元将在新乡经济技术开发区的年产500台卷扬机、绞车、起重机配件项目搬迁至延津县产业集聚区北区建设。项目拟占用车间3000平方米，经现场勘查，本项目拟租赁河南新起腾升起重设备有限公司现有闲置厂房（附件4）。 根据中华人民共和国发展和改革委员会《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修订），本项目产品不属于鼓励类、限制类和淘汰类，为允许类项目，因此项目建设符合国家产业政策要求。项目经延津县产业集聚区管理委员会予以备案，备案文号为：2018-410726-34-03-057391（备案见附件2）。 河南省鲲鹏起重设备有限公司位于新乡市延津县产业集聚区北区新长北线与经十三路交叉口新起腾升院内，租赁河南新起腾升起重设备有限公司现有闲置厂房，占地3000平方米，以生产卷扬机、绞车、起重机配件为主的企业，该公司致力于起重配件行业的研发和销售。本项目不新增用地，建筑面积3000平方米。项目市场需求量大，行业前景看好。根据及延津县产业集聚区（北区）发展规划（2012~2020年）（用地规划图），项目用地性质为工业用地，符合延津县产业集聚区（北区）发展规划（2012~2020年）（用地规划图）（附图4）。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和国务院令第682号《建设项目环境保护管理条例》等法律法规的要求，本项目须进行环境影响评价。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（中华人民共和国环境保护部令第44号）中“二十三、通用设备制造业”中“69、通用设备制造及维修，其他”，应编制环境影响评价报告表。 受河南省鲲鹏起重设备有限公司委托，我单位承担了该项目的环境影响评价工作，委托书见附件1。接受委托后，我公司评价人员在对项目建设进行现场勘察及收集有关资料进行分析的基础上，依据国家有关法规和环境影响评价技术导则，本着“科学、公正、客观”的态度编制了该项目环境影响评价报告表，报请环保主管部门审查、审批，为项目决策、设计、建设和环境管理提供科学依据。 本次评价对象为河南省鲲鹏起重设备有限公司年产500台卷扬机、绞车、起重机配件项目，项目性质为迁建。 二、项目周围环境情况 本项目位于新乡市延津县产业集聚区北区新长北线与经十三路交叉口新起腾升院内，租赁河南新起腾升起重设备有限公司现有闲置厂房；东临经十三路，路对面为新乡市荣盛印染厂；西侧为河南新起腾升起重设备有限公司行车存放处；北侧为家具厂闲置空地；南侧为河南新起腾升起重设备有限公司厂房。项目周边敏感点有：西南635m处的延津县人民医院榆东分院，西南735米处的沙门村。项目地理位置图见附图1，项目周边环境示意图见附图2。 三、工程内容 1、项目建设规模及内容 本项目年产500台卷扬机、绞车、起重机配件，总投资2600万元。项目所在厂区平面布置图见附图3。该项目的基本情况见表1，建筑内容见表2。 表1 本项目基本情况 序 号 项 目 内 容 1 项目名称 年产500台卷扬机、绞车、起重机配件项目 2 建设单位 河南省鲲鹏起重设备有限公司 3 厂址位置 延津县产业集聚区北区 4 产品方案 年产500台卷扬机、绞车、起重机配件 5 劳动定员 员工20人 7 劳动制度 单班生产、每班8小时、年工作日300天 8 总投资 2600万元 表2 建筑内容一览表 工程类别 建设内容 单位 建筑面积 备注 主体工程 （生产车间） 机加工车间 m2 1200 租赁河南新起腾升起重设备有限公司现有闲置厂房。 下料车间 m2 400 组装车间 m2 600 辅助工程 配件间 m2 300 成品区 m2 500 环保工程 废气 焊接烟尘经2套移动式焊接烟尘除尘器处理后排放。 废水 本项目无生产废水，生活污水经化粪池处理后，排入产业集聚区管网，最终进入延津县第二污水处理厂处理。 噪声 选用低噪声设备，采取消声、隔声、减震措施。 固废 ①一般固废：边角料等一般固废暂存于一般固废堆场，资源化利用。②危险废物：废切削液等危险废物暂存于危险废物暂存间，定期交由有资质单位处置。③生活垃圾：生活垃圾收集后交由环卫部门处置。 2、产品种类及用途 本项目产品为卷扬机、绞车、起重机配件（见表3），主要用于建筑行业。 表3 产品一览表 序 号 产品名称 年产量 1 卷扬机 400台 2 绞车 50台 3 起重机配件 50套 3、原辅材料用量 本项目主要原料为圆钢、钢板、电机、减速机、制动器、槽钢及其配件等，原辅材料规格及其用量见表4。 表4 建筑内容一览表 序 号 名称 年用量 备注 1 圆钢 100t 外购 2 钢板 100t 3 电机 400个 4 减速机 400个 5 槽钢 50t 6 焊条 20t/a 7 法兰盘 800个 8 切削液 1t/a 4、主要生产设备 项目主要生产设备见表5。 表5 产品一览表 序 号 名称 型号规格 数量 备注 1 车床 6140 1 用于原材料毛坯加工 2 车床 6180 1 3 车床 61200 1 4 钻床 40 1 用于钻法兰孔 5 钻床 30 1 6 压力机 50T 1 7 钢板下料机 / 1 下料 8 右门铣床 X53K 1 用于加工起重配件 9 轴承加热 / 1 轴承加热 10 焊机 / 2 / 11 焊烟净化器 / 2 / 5、产业政策相符性分析 本项目年产500台卷扬机、绞车、起重机配件项目，对比中华人民共和国发展和改革委员会《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修订），和《淘汰落后生产能力、工艺和产品的目录》，本项目的产业政策相符性分析见表6。 表6 产业政策相符性分析 一、项目相符性 鼓励类 无 限制类 无 淘汰类 无 本项目 本项目不涉及限制类和淘汰类，符合国家产业政策。 二、生产工艺相符性 鼓励类 无 限制类 无 淘汰类 无 本项目 本项目生产工艺符合国家产业政策。 三、生产设备相符性 鼓励类 无 限制类 （十一）机械：49、动圈式和抽头式手工焊条弧焊机 淘汰类 一、落后生产工艺设备：（十）机械：21、动圈式和抽头式硅整流弧焊机；22、磁放大器式弧焊机； 二、落后产品：33、C620、CA630普通车床；34、C616、C618、C630、C640、C650普通车床（2015年） 本项目 本项目所用设备不在淘汰类、限制类之列，符合国家产业政策。 四、产品相符性 鼓励类 无 限制类 无 淘汰类 无 本项目 本项目产品不在限制类和淘汰类，符合国家产业政策。 经以上对比分析，本项目不属于鼓励类、限制类和淘汰类项目，为允许类项目，项目生产工艺、设备、产品均不在限制类、淘汰类之列，符合国家产业政策。 表7 本项目与备案一致性分析 序号 备案内容 拟建情况 对照结果 1 建设地点：新乡市延津县产业集聚区北区新长北线与经十三路交叉口新起腾升院内 经现场勘查，本项目位于新乡市延津县产业集聚区北区新长北线与经十三路交叉口，河南新起腾升起重设备有限公司院内，现场厂房为空置。 一致 2 建设规模：年产500台卷扬机、绞车、起重机配件项目 本项目计划年产年产500台卷扬机、绞车、起重机配件项目 3 工艺流程：设计——原材料——机加工——检验——焊接——装配——实验——成品 工艺流程：设计——原材料——机加工——检验——焊接——装配——实验——成品 4 主要设备：车床、铣床、钻床、焊机、焊烟净化器。 主要设备：车床、铣床、钻床、焊机、焊烟净化器。 综上所述，该项目符合我国产业政策，延津县产业集聚区管理委员会以备案文号为：2018-410726-34-03-057391（备案见附件2）予以备案。本项目拟建设情况与备案基本一致。 6、与新环[2015]342号文对比分析 与《新乡市环境保护局关于印发深化建设项目环境影响评价审批制度改革实施细则的通知》新环[2015]342号（以下简称《通知》）对照分析见表8。 表8 与《通知》对比分析一览表 项目 与本项目相关条文 本项目情况 对比结果 新乡市 主体功 能区分 工业准入优先区：我市范围内的省级产业集聚区、市级人民政府规范设立的专业园区。 重点开发区域：1、新乡市市区（含平原城乡一体示范区）、新乡县、卫辉市。2、农产品主产区的县城关镇、少数建制镇以及产业集聚区。 本项目位于延津县产业集聚区北区，属于重点开发区域 属于 限制开发区，农产品主产区：辉县市、获嘉县、原阳县、延津县、封丘县。（不含产业集聚区、专业园区和县城建成区以及规划区中以居住、商贸、文教科研为主的区域）。 不属于 禁止开发区 太行山猕猴自然保护区 不属于 辉县市白泉风景名胜区 辉县市白云寺森林公园 辉县市关山国家地质公园 新乡市集中水源地保护区 延津县水厂地下水饮用水源保护区井群 一级保护区：一级保护区范围:取水井外围50米及取水井至水厂的输水管线两侧5米的区域 距本工程17km 不在保护区范围内 建设项目环境影响评价豁免管理名录 查无相关条目 本工程主要产品为卷扬机、绞车、起重机配件，行业属于通用设备制造、金属制品加工制造 不属于 污染防治（控）重点单元 水污染 卫河流域：新乡市区、新乡县、卫辉市、辉县市、获嘉县 项目选址位于延津县产业集聚区 不属于 大气污染 新乡市域全部 属于 重金属污染 新乡县、凤泉区（铅镉污染控制区） 不属于 工业项目分类 一类工业项目：金属制品加工制造（不含有电镀或钝化工艺的热镀锌的表面处理加工） 通用设备制造、金属制品类项目 属于 由表8可知，本项目位于工业准入优先区，本项目与工业准入优先区环境准入政策要求相符性分析见表9。 表9 与工业准入优先区环境准入政策要求相符性分析 类别 内容 本项目情况 对比结果 严控部分区域重污染项目 在《水污染防治重点单元》内的我市市区、新乡县、卫辉市、辉县市、获嘉县等区域内，不予审批煤化工、化学合成药以及生物发酵制药、制浆造纸、制革及毛皮鞣制、印染等行业单纯新建和单纯扩大产能的项目；在《大气污染防治重点单元》内的我市全部区域，严格燃煤火电项目审批，不予审批煤化工、冶金、钢铁、铁合金等行业单纯新建和单纯扩大产能的项目；在《重金属污染防控单元》内的新乡县、凤泉区铅镉污染防控区区域内，涉及铅、铬、镉、汞、砷等重金属污染物排放的相关项目以“减量替代”为原则，不予审批新增重金属污染物排放的相应项目。（符合省、市重大产业布局的项目除外） 本项目主要产品为卷扬机、绞车、起重机配件，属于工业一类项目。生产期间无废水外排，产生焊接烟尘经排风扇抽吸，加强车间空气流通，对环境影响很小。 不属于 由表9可知，本项目不属于《通知》中所列不予审批的项目，符合审批条件。 7、劳动定员及生产制度 本项目劳动定员20人，均不在厂区食宿。项目实行白班制，每天工作8小时，每年有效工作日为300天。 8、公用工程 供水：项目建成运行后，项目用水主要为职工生活用水，由延津县产业集聚区提供，能够满足本项目用水需求。职工人数20人，不在厂区食宿，参照河南省地方标准《工业与城镇生活用水定额》（DB41/T385-2014），表44公共管理和社会组织用水定额，中小城市生活用水量定额按20L/人·d，职工生活用水量为120m3/a。 排水：本项目生产过程中无生产废水产生；建设项目主要为生活污水排放，生活污水产生量按总用水量的80%计，排放量为96 m3/a，经化粪池处理后，排入产业集聚区管网，最终进入延津县第二污水处理厂处理。 本项目水平衡图见图1。 图1 项目水平衡图 单位m3/a 供电：该项目用电由集聚区电网提供，可以满足项目需求。 |
| 本项目有关的原有污染情况及主要问题： 本项目为搬迁新建项目，根据现场调查，本项目为租赁厂房，无施工期建设活动，不存在原有的污染问题。 |

建设项目所在地自然环境简况

自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等)： 1、地理位置 延津县位于河南省北部，隶属于新乡市，地处东经113°57´~114°46´、北纬35°07´~35°29´之间，东邻封丘、滑县，南界原阳，西与新乡相连，北与卫辉市、浚县接壤，距新乡市区36km。全境总面积886km2。 项目位于延津县产业集聚区北区，具体地理位置详见附图1。 2、地形地貌 延津县地处华北黄河冲积平原的偏南端，地势西南高东北低，自然坡降约七千分之一，海拔一般在67～71m之间，部分沙岗顶部在80m以上，最高点为石婆固镇大油房村北沙丘，海拔89m，最低点为马庄乡罗滩村东洼地，海拔63.5m。全县地貌大势平坦，微度起伏，大体可分为三种区域类型：西北部的小店镇，东屯镇和东北部的丰庄镇高坑平坦，为古黄河高滩区，面各为21.6万亩，占全县总面积的15.2%；中部，自西南小潭乡起，至东北丰庄镇的秦庄止，为黄河故道区。由于历史上黄河多次泛滥，改道和风力搬迁作用，沙丘连绵起伏，冈洼相间，呈带状纵卧，长达46.5km，面积67.66万亩，占全县总面积的47.6%；东和南部，自小潭乡起至朱寨止，涉及11个乡镇，是低洼平原区，面积52.87万亩，占全县总面积的37.2%。 3、地质构造 延津县位于内黄隆起区南沿，地质类型为河流冲击平原型。内黄隆起区处东断裂与长垣断裂之间，北起安阳断裂，南至延津县城北。该区内除在浚县童山、柏山有古代地层零星出露外，其余全部为第三、四纪地层所掩盖，覆盖层由西向东，由北向南逐渐变厚，达200～2000m，其土质多为褐黄色或灰黄色粘土、亚粘土、亚沙土及灰沙层，局部夹有砾层或灰黑色淤泥层，土质结构比较松，覆盖层下部为太古代、古生代地层。 历史上本地区属弱震区，很少发生中、强地震，历史上在县城西北部发生过6.8级地震。但由于延津位于汤阴地堑东侧，青羊口和汤阴、长垣、聊兰断裂南端，对本县控制力颇强，根据《中国地震烈度区划图》，延津县地震烈度为八度。 4、气候、气象 延津县属暖温带大陆性季风气候，四季分明，春季干旱多风沙，夏季炎热雨量大，秋季凉爽时令短，冬季寒冷少雨雪，气温的四季变化具有典型的大陆性气候特征，即冬冷夏热，年平均气温14℃，历年极端最高气温42℃，最低气温-19.2℃，年平均降雨量600.5mm，年平均风速2.08m/s，主导风向为东北风，西南风次之。 5、水文 (1)地表水 流经延津县产业集聚区北区的地表水为大沙河，大沙河发源于新乡县郎公庙马头王村（在新乡县境内称五干渠），流经新乡县、延津县和卫辉市，穿越自然保护区经延津县丰庄镇河道闸入柳青河。河道全长58.5公里，流域面积417.4平方公里，流域内有耕地2.5万公顷。 （2）地下水 延津县地下水属第四系黄河冲积平原孔隙水类型，根据含水层的岩性、埋藏深度，水理性质和水力特征，从上至下分为：浅层地下水和中、深层地下水两个含水组。县内浅层地下水资源，主要来源于降水入渗、灌溉入渗、例向补给和河渠渗漏等综合补给，多年平均地下水储量为1.10437亿m3，占总量的85%，全县可利用量1.3亿m3。 6、土壤、植被、动植物 延津县地处豫北黄河故道，土壤属黄河冲积母质，由于黄河多次泛滥冲积，打破了地带分布性规律，在紧沙、慢淤、澄清碱的成土规律作用下，形成境内土壤种类较多，水平分布面积零星，垂直方向层次分明。全县土壤分潮上和风沙土两大类，7个亚类，11个土属，46个土种。土壤质地较粗，易漏肥水，养分含量较低，适宜于粮食、花生、蔬菜、棉花等到农作物种植。 延津县地处中原，气候适中，适宜多种动植物生长，动植物资源较为丰富，据调查，全县植物有169个科目，832种，其中栽培植物有200余种；各种动物有100余个科目，共计370余种，并与许多产业密切相关，对国民经济和社会发展有较大的影响。延津县土地利用类型较为齐全，耕地面积相对较少，后备资源较为充足，全县土地总面积为95114ha，其中含耕地58230ha，园地748 ha，林地6172 ha，林木覆盖率达14.7%，林木总储蓄为35万m3。 土特产资源丰富，主要有红花、酸枣、全虫、葡萄、九月青大枣等。 经现场勘查，区域内未发现珍稀、濒危野生动物，当地的陆生动物主要为适应农业及灌草丛生活的种类，属于广布性物种。 7、项目与延津县产业集聚区北区规划相符性分析 （1）延津县产业集聚区北区规划范围 延津县产业集聚区北区北区位于县城西北部、榆林乡的北部，东至经十八路、西至经十一路、南至规划南环路、北至济东高速公路，面积11.55平方公里。 （2）延津县产业集聚区北区发展定位 延津县产业集聚区北区的发展定位是以发展机械、化工产业为主导产业，兼有其他产业。 （3）延津县产业集聚区北区项目准入条件 根据《延津县产业集聚区北区发展规划环境影响报告书》相关内容，该集聚区项目准入条件如下，本项目建设情况与集聚区规划环评要求的相符性分析见下表。 表10 本项目与集聚区规划环评相符性 分析项目 集聚区规划 本项目情况 相符性 产业定位 园区规划主导产业为机械化工，与主导产业相关的项目优先入园；按照国家相关产业政策，严禁高毒、高污染的淘汰和限制类工业企业入园；对县域范围内布局不合理的、符合集聚区主导产业的项目，按照环保要求可以搬迁入园 产品为500台卷扬机、绞车、起重机配件，属于金属制品制造，通用设备制造，属于园区主导产业 相 符 生产规模和工艺装备水平 入园企业建设规模应符合国家产业政策的最小经济规模要求；环保搬迁入园的企业应进行产品和生产工艺的升级改造，达到国家相关规定的要求 《产业结构调整指导目录》（2013年修正本）中无项目最小经济规模要求 相 符 清洁生 产水平 入园项目在单位产品水耗、能耗、污染物排放量等清洁生产指标应达到国内同类行业先进水平；在生产工艺技术水平上，要求入园项目达到国内先进行业清洁生产水平 项目符合国内先进行业清洁生产水平 相 符 污染物排放总量控制 新建项目的污染物排放指标必须在提高区域内现有工业污染负荷削减量中调剂；禁止发展环境污染严重、无污染治理技术或治理技术在技术经济上根本不可行的项目；在本次规划现有企业的基础上，限值园区再引进高耗水和排水量大的工业企业 本项目只有生活用水，不属于高耗水和排水量大的工业企业 相 符 风险防范 化工项目和其他涉及大量易燃易爆物质的项目入园前必须完成安全预评价；涉及危险物质的项目，风险事故预测不对周边人群和环境造成重大危害；拟选址致死半径内不得有敏感目标；涉及危险物质的项目，入园前必须有完善的风险管理制度和应急预案 本项目不涉及危险物质的使用 相 符 用地规划 集聚区用地类型分为工业用地、商业服务用地、行政办公用地等 用地属于工业用地 相 符 其他 按照循环经济发展之路，评价建议与园区已有产业或项目能够形成良好循环经济链条的项目可优先入园；项目入驻时应考虑集聚区万元产值排水量总体要求；项目入驻时应考虑集聚区万元产值COD排放量总体要求；项目入驻时应考虑集聚区万元产值SO2排放量总体要求 本项目已在延津县产业集聚区管委会备案，项目的建设符合园区准入条件的要求 相 符

环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题 1、环境空气质量现状 根据大气功能区划分原则，项目所在区域为二类功能区，环境空气质量应执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。根据新乡市环保局发布的环境空气质量日报，选用2018.7.17~2018.7.23发布的延津县空气质量数据进行评价，环境空气质量数据详见下表。 表11 延津县空气质量日报（2018年7月17日~23日） 单位：µg/m3 环境因子 AQI PM10 PM2.5 数据 63~95 66~77 30~38 标准 / 150 75 由上表可知，当地环境空气质量基本为良，PM10、PM2.5常规监测因子均能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，AQI指数为良到轻度污染。为进一步促进空气质量改善，保证空气质量达标，新乡市制定了大气污染防治工业企业治理方案、蓝天工程行动计划、治理重点行业挥发性有机物污染攻坚战实施方案等一系列措施，进一步改善区域大气环境质量。 2、地表水环境质量现状 本项目无生产废水，生活污水经化粪池处理后经污水管网入延津县第二污水处理厂，最终排入文岩渠，文岩渠执行IV类标准。评价引用新乡市环境监测站对文岩渠东竹村断面的监测数据，数据见下表。 表12 文岩渠东竹村断面监测数据（2018年7月份均值） 单位：mg/L 监测因子 COD NH3-N TP 监测数据 12.5 0.64 0.23 执行标准 30 1.5 0.3 达标情况 达标 达标 达标 由上表可知，文岩渠能够满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类水质要求。 3、地下水 区域地下水环境质量较好，各项指标均能够达到《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准。 4、声环境质量现状 根据声环境功能区域划分规定，建设项目所在区域属二类功能区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准（昼间≤60dB(A)，夜间≤50dB(A)）。2017年3月9日，根据现场调查，项目各厂界环境质量现状见表13。 表13 项目厂界声环境现状调查结果 单位：dB(A) 方位 昼间dB(A) 夜间dB(A) 测量值 标准值 测量值 标准值 东边界 51.0 60 46.5 50 南边界 51.2 46.0 西边界 53.5 46.9 北边界 51.3 45.4 从实测结果可知，项目各厂界噪声现状值能达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求，区域声环境质量较好。 5、生态环境现状 本项目区域生态系统以人工生态系统为主。评价区域内无重点保护的野生动植物、风景名胜区、自然保护区及文化遗产等特殊保护目标。 主要保护目标（列出名单及保护级别）： 根据现场调查情况，本项目周围环境保护目标和保护级别见下表。 表14 环境保护目标概况 保护类别 环境保护目标 方位 距离m 保护级别 大气、声环境 沙门村 西南 735 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准 延津县人民医院榆东分院 西南 635 水环境 榆林排 东南 275 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类 大沙河 北侧 1710

评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1、环境空气 大气环境质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级，有关标准值见下表。 表15 环境空气质量标准 单位：ug/m3 污染物名称 取值时间 浓度限值 标准来源 SO2 年平均 60 《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）二级标准 24小时平均 150 1小时平均 500 NO2 年平均 40 24小时平均 80 | 1小时平均 200 PM10 年平均 70 24小时平均 150 TSP 年平均 200 24小时平均 300 2、地表水环境 项目区域主要地表体水为大沙河，应执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准，相关标准限值见下表。 表16 地表水环境质量标准 单位：mg/L 项目 pH COD NH3-N BOD5 标准值 6-9 30 1.5 6 3、地下水环境 地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准。具体标准限值见下表。 表17 地下水环境质量标准 单位：mg/L 项 目 浓度限值 标准来源 pH（无量纲） 6.5～8.5 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准 高锰酸盐指数 3.0 NH3-N 0.5 总大肠菌群 3.0 4、声环境 本项目执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，其标准限值见下表。 表18 声环境质量标准 单位：dB（A） 类 别 昼 间 夜间 标准来源 2类 60 50 《声环境质量标准》（GB3096-2008） |
| --- | --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1、废气 废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的无组织排放限值浓度要求，见表19。 表19 大气污染物综合排放标准 污染物 监控点 浓度限值（mg/m3） 颗粒物 周界外浓度最高点 1.0 2、废水 项目生活污水经化粪池处理后经管网排入延津县第二污水处理厂，延津县第二污水处理厂收水、排水标准见下表。 表20 延津县第二污水处理厂收水标准 mg/L 污染物 CODcr SS NH3-N BOD5 TP 收水标准 260 190 35 110 4 排水标准 50 10 5 10 0.5 3、噪声 运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，见表21。 表21 工业企业厂界环境噪声排放标准 项目 昼间（dB（A）） 夜间（dB（A）） 标准限值 60 50 4、固体废物 一般工业固废执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单。危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）及 2013 年修改单标准。 |
| 总 量 控 制 指 标 | 本项目建议总量控制指标为：COD 0.0048t/a、NH3-N0.0005t/a。 |

建设项目工程分析

工艺流程简述(图示)： 本项目主要生产工艺流程图及产污环节见图2。 图2 项目工艺流程及产污环节示意图 工艺流程简述： （1）机加工：将外购圆钢、钢板等原材料经锯床按需要规格进行锯切下料，然后经车床进行车加工、铣床进行铣加工，再经钻床进行钻孔； （2）焊接：利用电焊机，对成型的钢材进行焊接，焊接为普通电焊； （3）装配：将各个零部件人工进行装配； （4）试验：对产品进行试验质检，检验合格的作为产品入库； （5）成品：入库存放、外售。 在机加工工序有一定量固废以边角料形式产生；焊接工序有少量废气以焊接烟尘形式产生，同时有一定量固废以焊渣形式产生；整个生产过程中有一定噪声产生。车床、铣床等设备使用过程中会产生少量废切削液。 主要污染工序： 1、废气 本项目废气主要为焊接产生的少量焊接烟尘。 2、废水 （1）本项目生产过程中不消耗水，无生产废水产生； （2）项目废水主要为生活污水，包括：职工盥洗水和厕所污水等。 3、噪声 本项目的噪声主要来源于钻机、车床、焊机等机械设备，噪声值一般在70~90dB（A）之间。 4、固废 （1）主要是下料、机加工、钻孔等过程产生的边角料； （2）机器使用过后换下来的废切削液； （3）职工生活垃圾。

项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物名称 | 处理前产生浓度 及产生量 | 排放浓度 及排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气污染物 | 焊接工序 | 焊接烟尘 | 0.02t/a | 0.02t/a |
| 水污染物 | 生活废水 | 废水量 | 96m3/a | 96m3/a |
|  |  | COD | 240mg/L、 0.0230t/a | 50mg/L、0.0048t/a |
|  |  | BOD5 | 105mg/L、0.0101t/a | 10mg/L、0.0010t/a |
|  |  | TP | 3mg/L、0.0003t/a | 0.5mg/L、0.00005t/a |
|  |  | NH3-N | 25mg/L、0.0024t/a | 5mg/L、0.0005t/a |
| 固体 废物 | 车床加工 | 边角料 | 7.5t/a | 分类收集，外售 |
|  | 焊接工序 | 焊渣 | 0.1t/a | 分类收集，外售 |
|  | 机加工工序 | 废切削液 | 0.8t/a | 暂存于危废暂存场所后，定期交由有资质单位处置 |
|  | 生活垃圾 | 生活垃圾 | 4.5t/a | 送垃圾收集点 |
| 噪 声 | 车床、磨床等 | 主要来源于机械设备运营噪声，噪声值一般在70~90dB(A)，设备置于室内、采取减震、隔声措施，并经绿化降噪、距离衰减后，厂界噪声可以达标。 |
| 主要生态影响 | 项目生产车间租赁现有厂房，不存在施工期对周围生态环境的影响，项目运行期，废气、废水、噪声污染物经处理后达标排放，且排放量较小，不会对周围大气环境和地表水环境造成不利影响，对生态环境影响较小。评价建议项目建成后应加强厂区绿化，以起到美化环境降低噪声的作用。 |

环境影响分析

施工期环境影响分析： 由于本项目为租赁厂房，因此施工期的影响已结束，本次环境影响评价不再对施工期污染工序进行分析，评价重点为项目运营期的环境影响分析。 营运期环境影响分析： 本项目营运期对环境的影响主要是生产过程中产生的设备噪声、固体废弃物及职工的生活污水、生活垃圾。现将该项目营运过程中对环境的影响分析如下： 1、地表水环境影响分析 （1）生产废水 本项目生产过程中不需要用水，所以无生产废水产生。 （2）生活废水 项目废水主要产生于职工生活，项目劳动定员20人，均不在厂区食宿，年工作天数为300天，职工生活用水定额按20L/（人·d），则生活用水量为0.4m3/d（120 m3/a），产污系数按0.8计，则生活污水产生量为0.32 m3/d（96 m3/a）。污水中主要污染物浓度为CODc300mg/L、BOD5150mg/L、TP3mg/L、氨氮25mg/L，经化粪池处理后，污水中主要污染物浓度为CODc240mg/L、BOD5105mg/L、TP3mg/L、氨氮25mg/L，污染物产生量分别为COD 0.0230t/a、BOD50.0101t/a、TP0.0003t/a、氨氮0.0024t/a。评价要求生活污水经化粪池处理后经产业集聚区管网排入延津县第二污水处理厂，生活污水主要污染物浓度可以达到排放浓度能够满足延津县第二污水处理厂的收水要求（COD：260mg/L，BOD5：110mg/L，TP：4mg/L、NH3-N：35mg/L）。 规划聚集区内污水主要由管道收集后排入延津县第二污水处理厂（设计规模为3万t/d）。本项目污水排放量为96 m3/a，延津县第二污水处理厂可接纳本项目污水。经污水处理厂处理后，废水最终排入大沙河。延津县第二污水处理厂出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准：COD50mg/L，BOD510mg/L，TP0.5mg/L，NH3-N5mg/L，本项目废水经污水处理厂处理后，废水污染物排放量为COD0.0048t/a、BOD50.0010t/a、TP0.00005t/a、NH3-N0.0005t/a。 2、环境空气影响分析 本项目废气主要为焊接过程中产生的少量的焊接烟尘，其尘粒极细小（直径5(m以下），成分复杂，主要成分为Fe2O3、SiO2、MnO2，毒性不大。根据《焊接技术手册》及有关资料推荐的经验排放系数，焊接废气中焊接烟尘排放量为5～15g/kg焊材，本次项目排放系数取：烟尘10g/kg焊材。本项目焊材用量为2t/a，据此进行计算，本项目焊接废气中烟尘产生量为0.02t/a。为确保生产车间的空气质量，需对焊接烟尘进行治理，评价提出：配备2台移动式焊烟净化器进行治理。焊烟净化器工作原理：通过风机引力将焊烟废气引至吸尘罩吸入设备进风口，进风口设有阻火器，火花经阻火器被阻流，烟尘气体进入沉降室，首先将粗粒直接降至灰斗，微粒烟尘被滤芯捕集，洁净气体经滤芯过滤净化后，由滤芯中心流入洁净室，洁净空气经出风口排放。焊烟净化器的设计参数为：治理效率80%。则本项目焊烟排放量为0.004t/a。 采用HJ2.2-2008推荐模式清单中的估算模式分别计算污染源的污染物的下风向轴向最大落地浓度，本项目车间内无组织粉尘下风向最大落地浓度为0.005281mg/m3，对应的占标率为1.17%，距离为49m。无组织粉尘最大落地浓度远小于GB3095-2012二级标准，说明本项目无组织粉尘对外环境影响较小，厂界浓度可以满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的无组织排放限值浓度要求。 采用HJ2.2-2008的导则推荐模式中的大气环境防护距离模式计算无组织源的大气环境防护距离，其计算结果显示无组织排放源周围无超标点，因此本项目不再设置大气环境防护距离。 3、声环境影响分析 本项目产生噪声的主要设备为车床、钻床等机加工设备，噪声值大约在70～90dB(A)。本项目主要设备噪声，见表22。 表22 本项目主要设备噪声源强 序号 设备名称 数量(台) 源强dB(A) 降噪措施 降噪后源强dB(A) 1 车床 3 70～85 厂房隔声、减震 65 2 钻床 2 80～90 厂房隔声、减震 65 3 铣床 1 75～85 厂房隔声、减震 65 此次评价厂界噪声预测采用噪声点源衰减模式和噪声叠加公式进行计算，具体预测模式如下：点源预测模式：LA=L0-20lg(r/r0) 式中：LA——距声源r米处的等效A声级值，dB（A）； L0——距声源r0米处的参考声级，dB（A）； r——预测点距噪声源距离，m； r0——声级为L0的预测点距噪声源距离，r0=1m。 噪声合成模式：Lp=10lg∑10Li/10 式中：Lp——预测点噪声叠加值，dB（A）； Li——第i个声源的声压级，dB（A）； r——预测点距噪声源距离，m。 根据以上模式，在不计树木，绿地等对噪声的削减作用下，厂界四周及敏感点噪声值如下计算结果，见表23。 表23 该项目厂界噪声预测结果 单位：Leq dB(A) 厂界 贡献值/预测值 标准值 是否达标 东厂界 57.2 60 达标 南厂界 56.7 60 达标 西厂界 57.8 60 达标 北厂界 58.3 60 达标 执行标准 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类 由表20预测结果可见，本项目夜间不生产，对夜间声环境无影响。项目营运期间东、南、西、北厂界昼间噪声预测值均可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，说明项目营运期间在采取减震、厂房隔声、距离衰减后，各厂界噪声均可以达标，对周围声环境影响不大。环评建议采取的措施为： （1）将所有的产噪设备均安置在封闭的实体墙车间内进行，车间采用隔声门窗，设备基础加装减振垫； （2）合理安排设备安放位置，尽量远离员工工作及走动区，尽可能利用距离进行声级衰减。 通过以上防护措施的落实，可使项目运营期厂界噪声、敏感点噪声水平进一步下降，达到环境噪声标准的要求。 4、固体废弃物环境影响分析 本项目营运期间的固体废物主要为车床加工等过程中产生的废边角料、废切削液及生活垃圾。固体废物产生、处置状况见表24。 表24 固体废物产生、处置情况 名称 产生量（t/a） 拟采取的治理措施 边角废料 7.5 一般固废，回收外售 焊渣 0.1 一般固废，回收外售 废切削液 0.8 暂存于危废暂存场所后，定期交由有资质单位处置 生活垃圾 4.5 分类收集，放入厂外垃圾箱 （1）加工过程中产生的废边角料约7.5t/a，焊渣0.1t/a，厂家分类收集后外售。 （2）项目在生产过程中使用切削液，年用量约1.0t，切削液循环使用，定期更换。废切削液年产生量为0.8t。属于《国家危险废物名录》（2016版）规定的“HW09油/水、烃/水混合物或乳化液，废物代码为：“900-006-09”，“使用切削油和切削液进行机械加工过程中产生的油/水、烃/水混合物或乳化液”类危险废物。应在厂区设置危废临时贮存库，定期交由有资质单位处置。 废切削液应《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）要求： ①设置贮存场所，用以存放装载液体、半固体危险废物容器，必须有耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂隙。 ②设置废切削液罐贮存。 ③必须定期对所贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换。 ④采用罐装密封暂存车间内，定期交由有危险废物处理资质厂家处理。 （3）员工生活垃圾排放量每人按0.5kg/d计算，工作日大约为300天，生活垃圾大约有4.5t/a，生活垃圾收集后放入厂区外的垃圾箱由环卫工人统一收集。 在采取以上措施后，本项目营运期产生的固体废物均得到综合利用或合理处置，其对外环境的影响是轻微的。 5、选址可行性分析 该项目位于新乡市延津县产业集聚区北区新长北线与经十三路交叉口新起腾升院内，租赁河南新起腾升起重设备有限公司现有闲置厂房；根据延津县产业集聚区规划图，该项目用地为工业用地，项目已经延津县产业集聚区管理委员会予以备案，备案文号为：2018-410726-34-03-057391（备案见附件2）。项目四周环境情况为东临经十三路，路对面为新乡市荣盛印染厂；西侧为河南新起腾升起重设备有限公司行车存放处；北侧为家具厂闲置厂院；南侧为河南新起腾升起重设备有限公司厂房。项目周围主要环境敏感点为：西南635m处的延津县人民医院榆东分院，西南侧735米处的沙门村。 项目运营期间产生大气污染物很少，且经过有效治理后能达标排放；废水经化粪池处理后排入园区污水管网，最后进入延津县第二污水处理厂；噪声经采取措施后能实现达标排放；固体废物均能得到妥善处置，对周围环境影响较小。 综上，工程所选厂址符合延津县产业集聚区准入条件要求，符合土地利用政策，工程污染物可以实现达标排放，运营后不会改变区域环境功能。从环保角度考虑，本工程在该厂址建设可行。 6、清洁生产分析 清洁生产是我国工业可持续发展的一项重要战略，是21世纪工业生产的方向，也是实现我国污染控制重点由末端治理向生产全过程控制转变的重大措施。 清洁生产是将污染预防战略持续应用于生产全过程，通过不断的改善管理和技术进步提高资源利用率，减少污染物排放，以降低对环境和人类的危害。清洁生产的核心是从源头抓起，预防为主、生产全过程控制，实现经济效益和环境效益的统一。 清洁生产借助于各种相关理论和技术，在产品的整个生命周期的各个环节采取“预防”措施，将生产技术、生产过程、经营管理及产品等方面与物流、能量、信息等要素有机结合起来，并优化运行方式，从而实现最小的环境影响、最小的资源能源使用、最佳的管理模式以及最优化的经济增长水平。 6.1原材料、产品的清洁生产分析 本项目原材料为圆钢、钢板、电机、减速机、制动器、槽钢及其配件等，均由供货商供应，在获取过程中不涉及对生态环境的影响，不需消耗能源。 该项目产品为卷扬机、绞车、起重机配件，由于其本身无毒无害，产品对环境的影响较小。 6.2生产工艺及装备水平 该项目原材料根据工艺要求经车床、钻床加工成型后成为所需的零部件，各部件进行组装装配，经检验调试后，包装入库。 由于使用清洁原料，产污环节较少，工艺流程简单，从其生产工艺特点分析，该工艺属于污染发生量较小的工艺。 根据国家《产业结构调整指导目录（2011 年本）》2013年修正版，本项目不在限制类和淘汰类之列。该项目采用的各种生产设备均为目前生产行业常用设备，符合行业的装备要求。 6.3废弃物回收利用 该项目产生的工业固废外卖综合利用处理。 综合分析，评价认为，该项目满足清洁生产要求。 6.4清洁生产建议 （1）节能措施 生产过程加强环境管理，节能降耗，提高资源的综合利用率。在生产过程中应当严格工艺纪律，减少污染物的产生。企业可以实施严格的工艺操作纪律和巡回检查制度，从源头杜绝污染现象的发生。对污染物的产生进行例行监测，有效控制污染物排放，使跑、冒、滴、漏等各种非正常情况排放的污染物得到控制。生产装置工艺每个工序有明确的环保指标（如电耗、物耗），同时加大生产设备环保措施的改善力度。 （2）减污措施 应选用机械化、自动化程度高的设备，应注重设备的环保性能，多选用配有净化部件的一体化设备。 （3）加强清洁生产管理 企业应建立健全清洁生产管理机构，其主要任务是根据企业生产特点，提出和制定企业的清洁生产方案；负责企业清洁生产工作的日常管理，对清洁生产工作进行监督；负责组织对职工的清洁生产教育和培训；研究新技术、探索新方法，不断提出新的清洁生产方案，推动企业清洁生产持续发展。 应加强对职工关于清洁生产方面的培训和教育，同时也要对各级干部、工程技术人员、车间班组长进行培训，并清洁生产目标的实现。 建设单位应建立健全公司环境管理机构和组织，持续减少单位产品的物耗、能耗，持续提高公司的清洁生产水平。 7、环保投资及环保验收 本项目总投资2600万元，其中环保投资为4万元，占总投资的0.15%。项目具体环保设施投资一览表见表23，环保设施验收情况见表25。 表25 项目环保投资一览表 项目 污染源 环保设施 数量 投资费用（万元） 废气 焊接烟尘 2台移动式焊烟净化器 2个 0.5 废水 生活污水 依托现有化粪池处理后经管网入延津县第二污水处理厂 - / 固废 生活垃圾 垃圾收集箱 2个 0.5 边角废料 一般固废场所 1处 1.0 废切削液 危废场所 1处 1.0 噪声 设备噪声 减震、隔声 / 1.0 环保投资总计 4 本项目环保验收内容如下表所示。 表26 项目环保竣工验收一览表 项目 污染源 治理措施 验收指标 废气 焊接烟尘 2台移动式焊烟净化器 2台移动式焊烟净化器 废水 生活废水 依托现有化粪池处理后经管网入延津县第二污水处理厂 依托现有化粪池处理后经管网入延津县第二污水处理厂 固废 生活垃圾 分类收集，送到周围垃圾箱，环卫部门收集 合理处置不外排 边角废料 回收外售 合理处置不外排 废切削液 专用收集桶+危废暂存处暂存后由有资质单位处置 合理处置不外排 噪声 设备噪声 减震、隔声 满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污 染 物名称 | 防治措施 | 预期治 理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 焊接工序 | 焊接烟尘 | 经2台移动式焊烟净化器处理 | 可行 |
| 水 污 染 物 | 生活废水 | 生活废水 | 经化粪池处理后，进入园区污水管网，最终排入延津县第二污水处理厂处理 | 达标排放 |
| 固 体 废 物 | 车床加工 | 边角料 | 分类回收外售 | 资源化 |
|  | 机加工 | 废切削液 | 暂存于危废暂存场所，定期交由有资质单位处置 | 无害化 |
|  | 生活垃圾 | 生活垃圾 | 分类收集，送到周围垃圾箱，环卫部门收集 | 无害化 |
| 噪 声 | 车床、钻床床等 | 在生产车间内进行生产，厂房隔声、减震后厂界噪声可满足《工业企业厂界噪声标准》（GB12348-2008）中的2类标准的要求。 |
| 其他 | 无 |
| 生态保护措施及预期效果 项目运营期，废水、噪声、固体污染物等经处理后达标排放，且排放量较小，不会造成周围大气环境和地表环境的恶化。要求在不影响生产和消防的情况下，在项目区周边种植适合区域气候和土壤特点的本土乔木、灌木、花草等，可有效改善区域小气候、景观，改善区域生态环境质量。 |

结论与建议

1、项目概况 河南省鲲鹏起重设备有限公司年产500台卷扬机、绞车、起重机配件项目，位于延津县产业集聚区北区，投资2600万元，租赁河南新起腾升起重设备有限公司现有闲置厂房。项目占用车间3000平方米，全厂职工定员20人，实行白班制，日工作8小时，年工作日为300天。 2、产业政策及选址可行性结论 （1）产业政策符合性结论 根据中华人民共和国发展和改革委员会《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修订），本项目产品不属于鼓励类、限制类和淘汰类，为允许类项目，项目建设符合国家产业政策要求。 （2）选址符合性结论 该项目位于新乡市延津县产业集聚区北区新长北线与经十三路交叉口新起腾升院内，租赁河南新起腾升起重设备有限公司现有闲置厂房；根据延津县产业集聚区规划图，该项目用地为工业用地，项目经延津县产业集聚区管理委员会予以备案，备案文号为：2018-410726-34-03-057391（备案见附件2）。项目四周环境情况为东临经十三路，路对面为新乡市荣盛印染厂；西侧为河南新起腾升起重设备有限公司行车存放处；北侧为家具厂闲置空地；南侧为河南新起腾升起重设备有限公司厂房。项目周边敏感点有：西南635m处的延津县人民医院榆东分院，西南735米处的沙门村。 项目运营期产生大气污染物很少，且经过有效治理后达标排放；废水经化粪池处理后排入园区污水管网，最后进入延津县第二污水处理厂处理；噪声经采取降噪措施后能实现达标排放；固体废物均能得到妥善处置，对周围环境影响较小。 3、环境影响分析结论 （1）废水 建设项目主要为生活污水排放，排放量为96m3/a，经化粪池处理后，排入延津县产业集聚区污水管网，最终进入延津县第二污水处理厂处理，对周边水环境影响不大。 （2）废气 项目焊接工序产生焊接烟尘经过2台移动式焊烟净化器处理后，浓度可以满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的无组织排放限值浓度要求，对周围的环境影响较小。 （3）噪声 本项目产生噪声的主要设备有车床、钻床等机械设备，在对高噪声设备采取设减震、隔声等措施，噪声经厂房阻隔及距离衰减后，东、南、西、北厂界噪声值均可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，对周围声环境影响不大。 （4）固体废物 本项目生产过程中产生的边角料属于一般工业固体废物，产生量为7.5t/a，焊渣产生量为0.1 t/a，分类收集后外售；项目车床、铣床使用过程中会产生废切削液（0.8 t/a），属于《国家危险废物名录》规定的“HW09油/水、烃/水混合物或乳化液，废物代码为：“900-006-09”，“使用切削油和切削液进行机械加工过程中产生的油/水、烃/水混合物或乳化液”类危险废物。应在厂区设置危废临时贮存库，定期交由有资质单位处置。；职工生活垃圾由环卫部门统一收集清运。故本项目固体废弃物不会造成环境污染，对周围环境的影响是轻微的。 4、总量控制指标 本项目建议总量控制指标为：COD 0.0048t/a、NH3-N0.0005t/a。 5、建议 （1）建设单位必须严格执行环保“三同时”，落实环评提出的污染物防治措施建议，以保证排放的污染物稳定达标。 （2）建议厂区四周加强绿化，种植高大树木，以降低生产噪声的排放。 5、环评总结论 本项目为河南省鲲鹏起重设备有限公司年产500台卷扬机、绞车、起重机配件项目，位于延津县产业集聚区北区，选址可行，符合国家产业政策、城市环境功能区划，项目产生的污染物经采取合理的环保措施治理后，均可做到妥善处置，对周围环境影响较小，可以实现其经济效益、社会效益和环境效益协调发展，因此，从环保角度出发，本项目的建设可行。 重庆丰达环境影响评价有限公司

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日